## Slide 1
DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION ANIMAL.
CERSYRA
PROTOCOLO EN EL TRANSPORTE DE DOSIS SEMINALES EN I. A. OVINA.
CONTROL DE TEMPERATURAS

## Slide 2: ANTECEDENTES
AGRAMA.
- Realizadas mediciones de temperatura en el transporte de las dosis seminales.
- Diferencias significativas de temperaturas entre en los termos.
DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION ANIMAL.
- Estudio de la situación en ese momento.
- Desarrollar de un protocolo para el transporte de las dosis seminales.
- Incluye:
- Preparación de los termos.
- Diseño de una curva de temperatura hasta momento de la inseminación.
- Plan de seguimiento. Modificaciones o actualizaciones.
AGRAMA- DEP. REPRODUCCION ANIMAL.
Presentación de protocolo y curvas de temperatura.
Se acuerda inicio para mes de julio.

## Slide 3
- Primer paso:
Encuesta a los equipos de inseminación artificial.
Protocolo habitual:
  SALA DE RECOGIDA. Cámara frigorífica, arcón congelador, etc .
  PREPARACIÓN TERMO;
  Lo traen preparado, en sala de recogida o mixta
  Atemperan el termo con agua fría hasta alcanzar los 16ºC.
  Introducen ampolla de ácido acético.
  Incorporan las dosis seminales.
SITUACION EXISTENTE

## Slide 4
Problemas iniciales
BIOSEGURIDAD.
  Hasta ahora no entraba material en el Laboratorio de Reproducción. Solo material de un solo uso.
  Termo ingresa en el Laboratorio de Reproducción desde la explotación.
  Procedimiento previo estricto de limpieza y desinfección de todas las partes del termo.
ESTANDARIZACION DE LA PREPARACION DEL TERMO:
  Frigorífico ¿9ºC?
  ¿Utilización de agua para atemperar el termo?
    - Tiempo de preparación. 4-5 termos
    - Es complicado estabilizar el termo a una temperatura exacta
    Adquisición de una cámara de conservación de dosis seminales como las utilizadas en porcino. Nos permite una regulación de temperatura.
DESARROLLO DEL PROTOCOLO

## Slide 5
DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Los termos se introducen 24-48 horas antes de su utilización.
Se regulan a una temperatura real de 16-17ºC.
VENTAJAS:
Termo preparado uso directo
Temperatura estabilizada en todas las partes del termo. 16 -17ºC
Evitamos accidentes con el agua

## Slide 6
DISEÑO CURVA DE TEMPERATURA
Data Logger de temperatura.
Realiza dos registros:
Interno. Propio aparato.
Externo. Sonda

## Slide 7
Laboratorio procesado
dosis seminales
Cámara refrigeración
Interior de la cámara
DISEÑO CURVA DE TEMPERATURA

## Slide 8
DISEÑO CURVA DE TEMPERATURA
OBJETIVOS:
  Evitar choque de temperatura con las dosis seminales durante cuando se incorporan al termo
  Temperatura lo más uniforme posible durante todo el proceso. (16ºC)
  Mantener la temperatura estable hasta el inicio de la inseminación. (mínimo 3,5 h)
PUNTOS DE PARTIDA:
  Hora de finalización del procesado de las dosis seminales. (9.45-10.00h)
PUNTOS POR DETERMINAR:
  Inicio preparación montaje del termo.
  Hora de introducción de ampolla de acético.

## Slide 9
En condiciones de laboratorio.
DISEÑO CURVA DE TEMPERATURA
Se mantiene en cámara a 16ºC

## Slide 10
Protocolo en Laboratorio de Reproducción Animal
DISEÑO CURVA DE TEMPERATURA

## Slide 11
ENSAYO DE CAMPO
Primeros ensayos en condiciones semejantes a trabajos reales.
Condiciones ambientales. Mes de julio
Se lleva el termo a nuestros vehículos.
Duración del experimento. Hasta las 13.30h.
Temperatura elevada
Gradiente de temperatura: +3ºC

## Slide 12
ENSAYO DE CAMPO
PROBLEMAS:
Limitaciones del Termo:
  Capacidad térmica paredes.
  Zona superior no aislada.
SOLUCIONES:
Apoyo aislamiento térmico al termo:
  Neveras de porexpan
  Acumuladores de frio
  Subtapas de porexpan

## Slide 13
Curva en nevera porexpan
Curva en nevera y tapa porexpan
ENSAYO DE CAMPO

## Slide 14
Recogida del termo en cámara a 16ºC.
No se debe abrir el termo.
Uso durante todo el año de nevera de porexpan.
Cualquier porte común que suponga una separación de termos debe estar apoyado por el mismo número de neveras. En origen o en punto de intercambio.
Ante cualquier descoordinación siempre se puede pedir en Laboratorio una nevera suplementaria. Debe devolverse lo antes posible.
Apoyo con 1 acumulador de frio. Estacional. Condicionado a temperatura ambiental.
PROTOCOLO TRANSPORTE DE DOSIS SEMINALES A LA GANADERÍA

## Slide 15
Data Logger de temperatura USB
Sensor en un extremo
PLAN DE SEGUIMIENTO

## Slide 16
PLAN DE SEGUIMIENTO
OBJETIVOS:
Revisión permanente datos de temperatura en transporte.
Corrección de puntuales desviaciones
Configuración/actualización del protocolo transporte dosis.
Creación de una base de datos para futuros estudios

## Slide 17
Incidencia en la fertilidad.
Posibilidad de diagnostico de gestación por ecografía.
Estabilización de la temperatura siempre será positivo.
Resultados enmascarados por otros factores que afectan a la fertilidad.
Si son significativos podemos seguir perfeccionado el protocolo:
  Podemos intentar reducir el gradiente de temperaturas aun existente en el termo
  Con termos de mayor calidad o con neveras portátiles para automóvil.
NUEVOS PASOS

## Slide 18
NUEVOS PASOS

## Slide 19
NUEVOS PASOS
Desaparece gradiente de temperaturas
Elevar la curva a 17ºC